4. SISTEMAS SUPERVISÓRIOS

4.1. INTRODUÇÃO

A maior preocupação das empresas é aumentar a produtividade, com excelente qualidade, para tornar-se mais eficaz, flexível, competitiva e, sobretudo, mais lucrativa. Desse modo, investir em tecnologias de ponta e soluções sofisticadas é o primeiro passo para alcançar esse objetivo e, conseqüentemente, conquistar o mercado.

Com o passar dos tempos, o advento do microprocessador tornou o mundo mais fácil de se viver. A utilização de microcomputadores e computadores no dia a dia nos possibilitou comodidade e rapidez.

Na indústria tem-se a necessidade de centralizar as informações de forma a termos o máximo possível de informações no menor tempo possível. Embora a utilização de painéis centralizados venha a cobrir esta necessidade, muitas vezes a sala de controle possui grandes extensões com centenas ou milhares de instrumentos tornando o trabalho do operador uma verdadeira maratona.

O sistema supervisório veio para reduzir a dimensão dos painéis e melhorar a interface homem/máquina.

Baseados em computadores ou microcomputadores executando softwares específicos de supervisão de processo industrial o sistema supervisório tornou-se a grande vedete da década de 80.

O supervisório é um software destinado a promover a interface homem/máquina, proporcionando a supervisão de um processo através de telas devidamente configuradas. Possui telas que representam o processo que podem ser animadas em função das informações recebidas pelo CLP, controlador, etc. Por exemplo: no acionamento de uma bomba, a representação na tela mudará de cor informando que a mesma está ligada; se um determinado nível varia no campo, a representação na tela mudará informando a alteração de nível. O supervisório lê e escreve na memória do CLP ou controlador para a atualização das telas.

Quando falamos de supervisão temos a idéia de dirigir, orientar ou inspecionar em um nível hierárquico superior. Através do sistema supervisório é possível de ligar ou desligar bombas, abrir ou fechar válvulas, ou seja, escrever na memória do CLP.

Atualmente o mercado disponibiliza vários programas supervisórios, tais como INTOUCH, ELIPSE, AIMEX, FIX-32, VIEW, CIMPLIST e outros. A seguir apresentaremos o Intouch, um dos mais populares supervisórios na indústria.

4.2. NOÇÕES SOBRE O INTOUCH

4.2.1. INTRODUÇÃO AO INTOUCH

O supervisório Intouch fabricado pela Wonderware FactorySuite é um dos mais utilizados atualmente nas indústrias mundiais.

O Intouch 7.0 necessita do Windows 95 ou Windows NT 4.0 para ser executado. Porém existem várias versões do Intouch:

- 5.0 e 5.1 para W31,W311

- 5.7 para W95

- 6.0B para WNT4.0

- 7.0 para W95, WNT4.0

- 7.1 para W2000, WNT4.0

O Intouch é um conjunto de softwares que se destina à criação de telas gráficas de interação com CLP’s, controladores Multiloop, Fieldbus, etc. É uma das interfaces homem-máquina mais simples de ser configurada em comparação aos demais softwares existentes no mercado.

Entre os softwares do Intouch temos o Window Maker, o Window Viewer, o NetDDE, SPC, Recipe, SQL, os Drivers e o Intouch.

Segue exemplo de diagrama básico de interligação com um CLP.

O ícone Intouch do grupo Intouch for Windows, é um gerenciador de aplicativos, onde selecionamos diretórios das aplicações ou até mesmo criamos diretório para novas aplicações. Através deste podemos carregar para a memória o Windows Maker ou o Windows Viewer.

O Windows Maker destina-se a criação de janelas e edição das animações, já o Windows Viewer é o software que executa a janela que foi “produzida” no Windows Maker.

4.2.2. HARDWARE NECESSÁRIO

- Microcomputador compatível IBM-PC com Microsoft Windows Versão dependente da versão do Intouch que se deseja instalar (ver item 2.1).

- Um drive de alta densidade (3  1/2") ou CD-ROM (dependendo da versão).

- 4 Mbytes de espaço livre em disco para versões 5.0 e 5.1

Chave de Hardware

( Cada chave está associada a um único número de série.

( A chave é instalada na porta paralela do micro (não interfere nas operações com a impressora).

( Cada chave pode habilitar até 3 funções:

DEV: habilita o uso do software de desenvolvimento, Window Maker

RT:   habilita o uso do run-time software, Window Viewer

IO: habilita o uso do DDE Servers

4.2.3. CRIANDO UMA APLICAÇÃO

- Depois de instalado o software do Intouch.

- No menu iniciar, programa, Wonderware FactorySuite.

- Double-click no icone.

- Aparecerá o gerenciador de aplicativos, e através deste é possível cria uma nova aplicação, alterar a lista de aplicativos, etc.

- Selecione o botão NEW, ou clique em File/New, em seguida clique em avançar.

- Entre com o nome do diretório onde sua aplicação será armazenada, em seguida clique em avançar.

- Defina nome da aplicação e descrição, em seguida clique em concluir.

Obs:

- Cada aplicação deverá ser armazenada em um diretório distinto que se encontrará no diretório do INTOUCH.

- O nome da aplicação fica a gosto do cliente

- Os arquivos do diretório da aplicação não podem ser apagados (a não ser pelo próprio InTouch) , exceto os arquivos *.?bk.

- Ao fazer backup, todo o diretório deve ser copiado.

- Ao restaurar, deve-se fazê-lo em um diretório vazio.

4.2.4. INCLUINDO APLICAÇÃO JÁ EXISTENTE

Caso já tenha uma aplicação pronta para inclui-la em um outro computador basta copiar o diretório para o local que deseja e clicar no Intouch, selecionando no menu TOOLS, em seguida FIND APPLICATIONS.

Aparecerá uma "dialog box", permitindo adicionar um novo diretório de aplicação.

Quando uma aplicação é excluída da lista, não é deletada do HD, é necessário que o faça via explorer. O mesmo acontece na inclusão de uma nova aplicação.

Os diretórios que contém aplicações do Intouch precisam estar nesta lista para serem acessados.

4.2.5. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A JANELA INTOUCH

Novo – cria uma nova aplicação.

Maker – destina-se a criação de janelas e edição das animações.

Viewer – é o software que executa a janela que foi “produzida” no Windows Maker.

DBLoad – exporta a base de dados na forma .CSV

DBDump – importa a base de dados.

Visualização dos Diretórios – Podemos ver os diretórios como ícone pequeno, grande, em lista ou com detalhes.

Propriedades – são as propriedades do Intouch.

4.3. WINDOW MAKER

4.3.1. CRIANDO JANELAS

Marque o diretório da aplicação que deseja trabalhar, em seguida selecione o ícone do Window Maker no gerenciador de aplicativos do Intouch.

Obs: caso não possua chave de hardware, selecione a opção para ignorar.

Crie a primeira janela da aplicação, chamando o comando /File/New Window ou clicando no botão New Window.

Surgirá uma "dialog box", para definição das propriedades da janela a ser criada.

4.3.2. PROPRIEDADES DE UMA JANELA

- Name: nome da janela.

- Window Color: cor de fundo da janela.

- Comment: comentário associado à janela (opcional).

- Window Type: tipo da janela:

Replace: fecha qualquer janela que haja interseção parcial ou total;

Overlay: aparece sobre a janela corrente;

Popup: aparece sempre sobre qualquer janela aberta por cima de tudo (uma de cada vez).

- Frame Style: tipo de moldura da janela:

Single: moldura simples;

Double: moldura dupla;

None: sem moldura.

- Title Bar: janela com título.

- Size Controls: habilita o controle de redimensionamento da janela:

X Location: posição horizontal (em pixels);

Y Location: posição vertical (em pixels);

Window Width: largura da janela (em pixels);

Window Height: altura da janela (em pixels);

- Scripts: associa ações a serem executadas em 3 situações:

On Show - quando a janela é aberta;

While Showing - enquanto a janela estiver aberta numa freqüência específica;

On Hide - quando a janela é fechada.

4.3.3. DESCRIÇÃO DAS FERRAMENTAS

A seguir serão descritas as ferramentas que compõem o ambiente de trabalho do WindowMaker

4.3.4. MENU DO WINDOW MAKER

File New Window( Cria Janela. Open Window( Mostra dialog-box que permite abrir janela(s). Save Window( Mostra dialog-box para gravação de janela(s). Close Window( Mostra dialog-box para fechar janela (s). Delete Window( Mostra dialog-box para eliminar janela(s). Save Window As( Salva janela aberta com outro nome. WindowViewer( Vai para a janela do Window Viewer. Print( Mostra dialog-box com opções para imprimir. Export Window( Mostra dialog-box para exportar janela da aplicação corrente para outra. Import(Mostra dialog-box para importar janela de outra aplicação. Exit ( Fecha o Window Maker.

Edit Undo Ctrl+Z(Desfaz a última ação. Redo Ctrl+Y(Refaz a última ação. Duplicate Ctrl+D(Duplica o(s) objeto(s) selecionado(s). Cut Ctrl+X(Recorta o(s) objeto(s) selecionado(s). Copy Ctrl+C(Copia o(s) objeto(s) selecionado (s). Paste Ctrl+V(Cola objetos Erase Del(Elimina o(s) objeto(s) selecionado(s). Paste Bitmap(Insere bitmap do Clipboard na janela Bitmap Origina Size (Coloca bitmap no tamanho original. Select All F2(Seleciona todos os objetos da janela. Links( Mostra menu de Links Cut Links(Copia todas as animações do objeto selecionado para o Clipboard e apaga-as. Copy Links(Copia todas as animações do objeto selecionado para o Clipboard. Paste Links(Copia as animações do Clipboard para o(s) objeto selecionado(s). Clear Links(Elimina todas as animações do(s) objeto(s) se lecionado(s). Enlarge Radius Shift+Mais.(Aumenta o raio do (s)objeto(s) selecionado(s). (retângulo com bordas arredondadas) Reduce Radius Shift+Menos( Reduz o raio do(s) objeto selecionado(s). ( retângulo com bordas arredondadas) Reshape Object Ctrl+R(Permite redesenhar o objeto selecionado. (polígonos e linhas múltiplas). Add Point (Adiciona pontos à polígonos e linhas múltiplas. Del Point (Elimina pontos de polígonos e linhas múltiplas.

Arrange Send to Back F9 (Posiciona o(s) objeto(s) selecionado(s) atrás de todos os outros objetos da janela. Bring to Front Shift+F9(Posiciona o(s) objetos selecionados na frente de todos os outros objetos da janela. Align( Mostra menu de alinhamento. Align Left Ctrl+F3 ( Alinha os objetos selecionados à esquerda. Align Center Ctrl+F5(Alinha os objetos selecionados ao centro (vertical) Align Right Ctrl+F7(Alinha os objetos selecionados à direita. Align Top Ctrl+F4( Alinha os objetos selecionados no topo. Align Middle Ctrl+F6(Alinha os objetos selecionados ao centro (horizontal). Align Bottom Ctrl+F8( Alinha os objetos selecionados na base. Align Center Points Ctrl+F9(Alinha o ponto central dos objetos selecionados. Space Horizontal Crtl+H(Espaça horizontalmente os objetos selecionados. Space Vertical (Espaça verticalmente os objetos selecionados. Rotate Clockwise F6( Gira o(s) objetos selecionado(s) 90 graus no sentido horário. Rotate CouterClockwise Shift+F6(Gira o(s) objeto(s) selecionado(s) graus no sentido anti-horário. Flip Horizontal F7 (Espelha o(s) objeto(s) selecionado(s) na horizontal. Flip Vertical Shift+F7(Espelha o(s) objeto(s) na vertical. Make Symbol F5( Agrupa os objetos selecionadoscomo símbolo. Break Symbol Shift+F5 (Desagrupa o símbolo. Make Cell F3 (Agrupa os objetos selecionados. Break Cell Shift+F3 (Desagrupa os objetos selecionados. Snap to Grid (Coloca/Retira o Grid.

Text Fonts( Mostra dialog-box para seleção de fonte. Bold(Seleciona negrito/não negrito. Italic(Seleciona modo itálico/não itálico. Underline(Seleciona modo grifado/não grifado. Left Justified (Alinha texto à esquerda. Centered(Centraliza o texto. Right Justified (Alinha o texto à direita. Enlarge Font Ctrl+Mais(Aumenta o tamanho da fonte. Reduce Font Ctrl+Menos (Reduz tamanho da fonte.

Line Seleciona o tipo de linha desejado No line (Sem linha

Special Toolbox Show/Hide (Mostra/Omite Toolbox. Security (Seleciona comandos referentes à segurança. Animation Links Ctrl+A( Mostra dialog-box para animação do objeto selecionado. Substitute Tags Ctrl+E(Troca nome(s) do(s) tag(s) do(s) objeto(s) selecionado(s). Substitute Strings Ctrl+L (Troca conteúdo do(s) string(s) selecionados. Tagname Dictionary Ctrl+T (Acesa o dicionário de dados. Alarm Groups( Cria ou modifica grupos de alarme. DDE Access Names(Cria ou modifica grupos DDE. Configure(Mostra dialog-box para configuração. Update Use Counts (Atualiza contadores de tags. Delete Unused Tags (Mostra dialog-box para eliminar tags não utilizados Scripts Mostra (menu dos possíveis scripts. Aplication Scripts.(Permite editar script da aplicação. Window Scripts ( Permite editar script da janela Key Scripts(Permite editar script associado a uma tecla. Condition Scripts(Permite editar script associado a tag ou expressão Data Change Scripts (Permite editar script associadoa mudança de valores de tags.

Windows Window Properties Ctrl+W(Mostra dialog-box para alteração das propriedades da janela. Mostra as janelas abertas no momento.

Help What's New (Mostra os novos recursos do InTouch 7.1 Index (Mostra tela do menu principal Using Help (Mostra instruções para utilização do Help Keyboard (Mostra os tópicos do Help com as letras que podem ser usadas para acesso rápidoa esses tópicos Glossary (Mostra o dicionário de termos About (Mostra informações sobre a versão do Window Maker

Show Tag Count (? tags used( Mostra a quantidade de tagnames definidos atualmente pela aplicação (não inclui as variáveis do sistema)

Runtime ! Transfere rapidamente do Window Maker parao Window Viewer. Todas as alterações feitas nas janelas abertas no Window Maker serão salvas antes da transferência para o Window Viewer (não pede confirmação!).

Development! Transfere rapidamente do Window Viewer o Window Maker.

4.3.5. DESENVOLVENDO APLICAÇÕES

4.3.5.1. VARIÁVEIS DO INTOUCH

Cada objeto no Intouch permite um conjunto de animações, basta selecioná-las ou não. A animação precisa ser configurada. Por exemplo, se desejarmos um indicador em barra do nível de um determinado tanque, primeiro temos que desenhar o indicador. Sobre o local onde desejamos a indicação, clicamos duas vezes (double click). Um conjunto de animações estará disponível. O objetivo é um enchimento percentual do retângulo do indicador, logo a animação é Percent Fill Vertical. Mas o supervisório necessita da informação de qual variável será indicada e esta variável deverá receber informações do transmissor de nível do referido tanque.

Uma variável nada mais é do que um espaço de memória que foi alocado. Esta variável basicamente pode ser dos tipos indicados abaixo.

| TIPO | DESCRIÇÃO | EXEMPLO DE APLICAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Discrete | Variável que possui apenas dois níveis, 0 ou 1, ativada ou não ativada, ligado ou não ligada. | Bombas, válvulas on/off, lâmpadas, alarmes, etc. |
| Integer | Variáveis inteiras, ou seja, números inteiros ( conjunto Z ) | Indicações inteiras, saídas inteiras, etc. |
| Real | Variável real, ou seja, conjunto R | Indicações reais, saídas reais, etc. |
| Message | Variável alfanumérica, acumula números e/ou letras. | Informações que podem ser números e/ou letras. |
| Group Var | Grupo de variáveis, as variáveis podem ser agrupadas para melhorar a organização ou até mesmo para alarmar em uma janela de alarmes. | Alarmes, organização, etc. |
| Hist Trend | Variável do gráfico de tendência histórica. Cada gráfico necessita de uma. O gráfico de tendência histórica é o equivalente ao registrador, com as vantagens da carta não “embolar”, a tinta não “borrar” ou acabar, não ocupar espaço no painel, além de poder ser criado diversas vezes. | Gráfico de tendência histórica e wizard. |

Dialog Box da versão 7.0 e 7.1

No Dialog box acima temos os diferentes tipos de variáveis. Ele aparecerá toda a vez que for criada uma nova variável.

O espaço de memória destinado ao acúmulo de informações será chamado de variável e que no Intouch será chamado de tagname, que pode ser memory ou I/O. Para cada CLP de fabricante e modelo diferente, existe um driver desenvolvido com os comandos para acessar o mapa de memória do equipamento.

O software de Window Viewer efetua comunicação com o driver e este, através de uma interface de comunicação, comunica-se com o CLP, o controlador, o barramento. etc.

O Intouch diferencia tagname maiúsculo de minúsculo, ou seja, o tagname bomba é diferente do tagname BOMBA.

4.3.6. ANIMAÇÃO

Object type: informa qual o objeto será animado.

Touch Links: Animação ao clicar ou arrastar.

- User Inputs: Caixa de entrada de valor.

- Sliders: Barra de movimentação.

- Touch Pushbuttons: Animação em botão.

  - Discrete Value : Usado para variáveis digital.

    - Direct ( valor real do bit

    - Reverse ( valor invertido do bit

    - Toggle ( inverte o valor que estiver o bit 0/1 1/0.

    - Reset ( O bit vai para 0.

    - Set ( O bit vai pra 1.

  - Action: Linha de programação (script).

  - Show Window: Abre janela(s).

  - Hide Window: Fecha janela(s).

- Line Color: Cor da linha.

- Fill Color: Cor do objeto.

- Text Color: Cor do texto.

- Object size: Tamanho do objeto. (Sempre variável real ou inteira)

- Location: Localização do objeto na tela. (Sempre variável real ou inteira)

- Percent Fill: O preenchimento do objeto. (Sempre variável real ou inteira)

- Miscellaneous:

  - Visibility: Objeto visivel.

  - Blink: Pisca o objeto.

  - Orientation: Rotaciona o objeto.

  - Disable: Desabilita as outras animação que o objeto tiver.

- Value Display: Informa o valor que a variável possui.

Diferenças:

- Sliders e Location o primeiro pode ser arrastado pelo mouse o outro e a partir do valor da variável.

- Value Display e User Inputs o primeiro  indica o valor da variável o outro o usuário entra com o valor

4.3.7. SCRIPT

O Intouch possui um tipo de linguagem que o torna muito mais versátil, está linguagem é chamada de Script, tem uma certa semelhança com “Pascal”, “C” e “Basic”.

O Script pode ser:

| TIPO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| Application | Será executado enquanto o Window Viewer estiver ativo, entrar na memória ou sair da memória. O período será determinado em mseg. |
| Windows | Script da janela, que será executado enquanto a janela que o possui abrir, fechar ou estiver ativa. |
| Key | Script de teclado, que será executado quando determinadas teclas forem ou estiverem sendo pressionadas. |
| Condition | Script que será executado quando ou enquanto determinada condição for verdadeira ou falsa. |
| Data Change | Script que será executado na mudança de dado de uma determinada variável. |

Os comando da linguagem Script é os mais diversos, vãos desde a atribuição de valores até a exlcusão de arquivos.

Segue “dialog box” para a edição do script da aplicação.

4.3.8. REGISTROS

Basicamente o Intouch possui dois tipos de registros, o gráfico de tendência real e o gráfico de tendência histórica.

O gráfico de tendência real mostra dinamicamente as mudanças que estão ocorrendo das variáveis registradas no período de tempo determinado. Este registro funciona na memória Ram do computador, ou seja, não é armazenada para posterior análise. Cada gráfico pode registrar até quatro variáveis simultaneamente.

O gráfico de tendência histórica mostra estaticamente as variáveis registradas. O período, o dia, a hora, o minuto e o segundo são determinados pelos campos de entrada. As informações são armazenadas no disco rígido do microcomputador ou em rede. São dois os arquivos de registro; exemplo: 97062700.log e 97062700.idx, o primeiro é o arquivo que armazena os dados do registro, sendo aammdd00.log ( ano, mês, dia ) e o segundo é o arquivo de índice do primeiro. O arquivo é aberto com a data do dia do registro.

4.3.9. ALARMES

O Intouch possui dois tipos de janelas de alarmes, o sumário de alarmes e o histórico de alarmes.

O sumário de alarmes alarma as ocorrências do momento, já o histórico de alarmes (conhecido como registrador de eventos) registra todas as ocorrências de alarme no disco rígido.

A janela de alarme pode alarmar por grupo de variáveis ou por prioridade.

Para separar as ocorrências de alarmes, podemos definir prioridades diferentes para as variáveis e definir no histórico ou sumário de alarmes apenas as prioridades de interesse. Podemos também definir uma variável para o campo de prioridade do histórico ou sumário de alarmes e um botão que mudará a prioridade da janela de alarmes.

A separação das variáveis no histórico ou sumário de alarmes, também pode ser feira pelos grupos de variáveis criados.

4.3.10. BACKUP DO APLICATIVO

O backup dos arquivos importantes dos discos rígidos é uma prática de bom senso.

Para fazer uma cópia de segurança do aplicativo, copie todo o diretório, não copie os arquivos *.?BK, *.AEH, *.LOG, *.IDX e *.ALG.

Para fazer backup dos registros basta copiar apenas os arquivos *.log e *.idx.

A cópia pode ser feita pelo gerenciador de arquivos do Windows.A cópia pode ser compactada com winzip, ou qualquer outro software que faça compactação de arquivos.

Os arquivos *.AEH são relatórios, em formato ASCII, das ocorrências do Intouch.

4.4 – EXEMPLO DE DESENVOLVIMENTO

As atividades a seguir visam exercitar as ferramentas do Intouch. O objetivo final é o desenvolvimento de duas telas com navegação entre elas.

Problema 1 - Criar uma nova aplicação com o nome telas uma janela com o nome processo.

1. Criando uma nova aplicação

1. Crie uma nova aplicação (novo diretório)

Carregue o gerenciador de aplicativos do InTouch

2. Create Directory: "telas"

2. Crie uma nova janela

File/New Window ou botão NEW do WindowMaker

Window Name:"processo"

Problema 2- Desenhar e animar um indicador que indique os segundos do microcomputador.

2. Gráfico de Barras utilizando variável do sistema.

1. Desenhe um retângulo.

- Desenhe uma régua com escala de 0 a 60.

- Double-click no retângulo de indicação.

4. Selecione a animação PERCENT FILL VERTICAL.

5. No campo Expression dê um double-click para selecionar uma tag do banco de dados.

6. Selecione a variável do sistema "$Second"

7. Complete a tela de animação com

Value at Max Fill: 60

Value at Min Fill: 0

Max % Fill: 100

Min % Fill: 0

Direction: Up

8. Selecione o comando Runtime, para verificar a animação do gráfico de barras.

Problema: Criar uma bomba que mudará de cor em função do seu estado (verde para ligada e vermelha para desligada), um botão para ligá-la e desligá-la e um campo que mostrará o texto “bomba desligada” quando a bomba estiver desligada e “bomba ligada” quando a bomba estiver ligada.

3- Bomba - botão liga/desliga - saída com estado da bomba.

1. Desenhe uma bomba

2. Agrupe as figuras em um símbolo.

3. Double-click no símbolo

4 . Selecione a animação FILL COLOR DISCRETE.

5. Crie o tag bomba, tipo Memory Discrete.

Esta é um tagname que não existe, logo o Intouch questiona se deseja criar.

6. Complete a tela de animação com:

OFF ( vermelho (cor da bomba no estado desligado)

ON( verde (cor da bomba no estado ligado).

7. Crie botão "Liga/Desliga"

8. Double click no botão.

9. Selecione animação TOUCH PUSHBUTONS - Discrete Value.

10. Complete a tela de animação com

tag: BOMBA ( tag já criada anteriormente)

action: TOGGLE

11. Crie um texto "("

12. Double-click no texto "("

13. Selecione animação VALUE DISPLAY - DISCRETE

14. Complete a tela de animação com

tag: BOMBA

ON Message: "bomba ligada"

(mensagem a ser mostrada quando a bomba estiver ON)

OFF Message: "bomba desligada"

(mensagem a ser mostrada quando bomba a estiver OFF)

Problema: Criar um indicador de set-point e um botão ao lado que faça o ajuste através de DRAG e um que faça o ajuste do set-point através do teclado.

4. Gráfico de Barras - valor entrado pelo operador - botão de deslocamento.

1. Double-click no Retângulo do gráfico de barras.

2. Click na opção de animação PERCENT FILL VERTICAL para alterar a animação feita anteriormente com variável do sistema.

3. No campo Expression digite SETPOINT, novo tag a ser criada.

4. Crie o tag SETPOINT do tipo Memory Integer, com os seguintes parâmetros:

Min Val:  0

Max Val: 60

5. Crie um texto "Setpoint = (", que vai ser um campo de entrada.

6. Double-click no texto acima.

7. Selecione a animação VALUE INPUT ANALOG.

tag: SETPOINT

Min Value: 0

Max Value: 60

8. Fazer um triângulo ao lado da régua. Esta figura será um botão de deslocamento.

9. Double-click no triângulo acima.

10. Selecione a animação VALUE SLIDER VERTICAL

Tag: SETPOINT

Value

At Top:       60		At. Bottom:   0

Vertical Movement

Up:              100		Down:           0

Obs: os valore up e down correspondem ao deslocamento do objeto em pixel.

11. Selecione a linha vertical da régua e verifique seu tamanho.

12. Selecione novamente a animação do triângulo e preencha o campo vertical Movement Up com o tamanho da linha.

Problema: Criar um texto “Fogo na área 1” e um botão fogo. O texto deverá aparecer piscando enquanto o botão estiver sendo pressionado, caso contrário o texto desaparecerá.

5. Texto  -   Visibilidade e Blink.

1. Crie um texto "Fogo na área 1".

2. Selecione a animação do texto VISIBILITY.

3. No campo Expression digite FOGO, novo tag a ser criado.

4. Crie tag  FOGO tipo Memory Discrete.

5. Complete a tela de animação com:

Visibility State: ON

6. Crie botão com a legenda "Fogo".

7. Selecione a animação do botão TOUCH PUSHBUTTONS DISCRETE.

8. Complete a tela de animação com:

tag: Fogo

action: Direct

9. Double-click no texto "fogo na área 1".

10. Selecione animação do texto BLINK.

11. Complete a tela de animação com.

tag: Fogo

blink visible with Text Color: Vermelho

Problema: Criar uma elipse que mudará de largura em função da concentração de gás na atmosfera, a variável da concentração será o próprio SETPOINT.

6. Detetor de gás - Tamanho de objeto

1. Desenhe uma linha horizontal e sobre ele uma elipse.

2. Selecione a animação da elipse OBJECT SIZE WIDTH.

3. Complete a tela de animação com:

Expresion: SETPOINT

Value at Max Width:  60

Value at Min  Width:    0

Max % Width :          100

Min %  Width:               0

Anchor: center

4. Entre no Window Viewer, altere o setpoint e verifique o efeito no tamanho da elipse.

Problema: Criar um quadrado sobre uma linha horizontal, o mesmo deverá se deslocar sobre a linha em função dos segundos do micro computador.

7. Esteira

1. Desenhe uma linha horizontal.

2. Sobre o canto esquerdo da linha, desenhe um quadrado.

3. Selecione a animação do quadrado LOCATION HORIZONTAL.

4. Complete a tela de animação com

Expression: $second

Value

At Left End:       0

At Right End:   60

Horizontal Movement

To Left:               0

To Right:             100

Obs: o valor to left e right corresponde ao deslocamento em pixel.

5. Verifique o tamanho do quadrado e da esteira.

6. Acabe de completar a tela de animação do quadrado.

Horizontal movement

to Right: (tamanho da esteira) - (tamanho do quadrado)

Problema: Criar um botão para incremento do set-point em uma unidade e um outro para decremento do set-point em uma unidade. Não utilize o botão já pronto ou o wizard.

8 - Ajuste Fino para o Gráfico de Barras

1. Desenhe o botão de ajuste fino.

2. Selecione a animação deste botão TOUCH PUSHBUTTONS ACTION.

Faça o Script. Selecione o tipo (On Key Down)

setpoint = setpoint + 1;

if setpoint ( = 60

then setpoint = 60;

endif;

3. Entre no Window Viewer e click no botão para aumentar o SETPOINT de uma unidade

4. Siga os mesmos passos para fazer o ajuste fino para diminuir  SETPOINT.

Problema: Utilizar o wizard para criar um botão de liga/desliga a bomba. Utilize o botão de forma que quando a bomba estiver ligada o mesmo fique verde com o texto interno “desliga” e quando desligada o texto interno deverá ser “liga”.

9. Utilizando WIZARD - botão Liga/Desliga

1. Selecione o ícone WIZARD no ToolBox

2. Selecione Buttons e o botão START

3. Posicione o botão na janela

4. Complete a animação do botão com

Tagname:                bomba

On Fill Color:          verde

On Label:                desliga

Off Label:                liga

5. Mude a fonte do texto do botão.

Problema: Utilizar um wizard para incrementar e decrementar o set-point.

10. Utilizando WIZARD - botão Incrementa/Decrementa

1. Selecione o ícone WIZARD no ToolBox.

2. Selecione Buttons e o botão Incrementa/Decrementa.

3. Posicione o botão na janela.

4. Complete a animação do botão com:

Tagname:                    setpoint

5. Mude a cor das setas do botão.

6. Mude o parâmetro Increment/Decrementa Value: 2

Problema: Criar um botão “liga/desliga” a esteira que deverá ligar a esteira

11. Script para animar a esteira

1. Selecione o quadrado sobre a esteira.

2. Modifique a animação LOCATION HORIZONTAL. Substitua a Expression:

$second por ESTEIRA

3. Crie o tag ESTEIRA  tipo Memory Integer.

Min Value:      0

Max Value:    60

4. Crie um botão com a legenda "Liga/Desliga".

5. Selecione a animação do botão TOUCH PUSHBUTTONS DISCRETE.

tag:   LIGA

action: Toggle

6. Crie tag LIGA tipo Memory Discrete.

7. Selecione o comando Special/Application Scripts.

8. Faça o script. Selecione a opção While Running every 1000 Msec if liga

if liga == 1

then esteira = esteira + 1;

if esteira ( = 60

then esteira = 0;

endif;

endif;

9. Entre no Window Viewer e verifique a movimentação da esteira.

Problema: Fazer um desenho no PaintBruch e cole na janela processo.

12. Objeto feito com outro utilitário e trazido como Bitmap

1. Minimize a aplicação Window Maker.

2. Selecione Acessórios.

3. Selecione Paintbrush.

4. Desenhe qualquer objeto.

5. Copie o objeto para o Clipboard.

6. Selecione o ícone BITMAP no ToolBox.

7. Faça um retângulo para determinar a área do Bitmap.

8. Selecione Edit/Paste Bitmap.

9. Selecione Edit/Bitmap original size, para o objeto assumir seu tamanho original.

Problema: Criar uma janela “mensagem” para avisar ao operador que a pressão de um tanque está muito alta. A mesma deverá aparecer sobre a janela de processo. Deverá existir um botão na janela mensagem para ocultar a janela de mensagem e na janela de processo deverá existir um botão para chamar a janela mensagem.

13. Janela de mensagem para o operador.

1. Crie uma janela Mensagem (File/New Window).

tipo da janela : POPUP

2. Escreve  na janela mensagem: "Pressão do tanque muito alta”.

3. Crie na janela mensagem um botão com legenda "OK".

4. Selecione a animação do botão HIDE WINDOW.

Selecione a janela a ser escondida ao clicar o botão: Mensagem

5. Redimensione a janela mensagem e posicione sobre a janela processo.

6. Crie na janela processo um botão com legenda "Mensagem".

7. Selecione a animação do botão SHOW WINDOW.

Selecione a janela a ser mostrada ao clicar o botão: Mensagem.

Problema: Criar uma nova janela “Registro” e nesta crie um gráfico de tendência real com o registro das seguintes variáveis: esteira e setpoint.

14. Gráfico de Tendência Real

1. Crie uma nova janela "Tendência"(File/New Window).

tipo da janela :    REPLACE

2. Selecione o ícone da tendência real do Toolbox e defina uma área para a mesma.

3. Double-click na figura para entrar na tela de configuração

Time Span:    3 min

Sample:          2 sec

Pen:                setpoint

esteira

4. Entre no WindowViewer  e veja o gráfico de tendência real sendo plotado.

Problema: Criar um gráfico de tendência histórica com as variáveis: esteira e set-point

15. Gráfico de Tendência Histórica

1. Selecione o ícone correspondente à Tendência História no Toolbox e defina uma área para a mesma.

2. Double-click na figura para entrar na tela de configuração.

3. Para configurar a tendência histórica não pode estar com o WindowViewer ativado.

4. Selecione CTRL-ESC para finalizar o WindowViewer.

5. Double-click na figura para entrar na tela de configuração.

Tag: histórico

Time Span: 10 min

Min Value: 0   Max: 100

Pen:     esteira

setpoint

6. Crie o tag histórico do tipo Hist Trend.

7. Modifique os tags esteira e setpoint, selecionando a opção Log Data.

8. Selecione o comando Special/Configure/Historical Logging.

9. Selecione a opção Logging Enabled.

10. Entre no WindowViewer, abrindo a janela Processo.

11. Ligue a esteira e altere valores de setpoint.

12. Mude para a janela Registro

13. Click no gráfico de Tendência Histórica:

coloque a hora correta

chart length: 10 min

Problema: Criar uma janela de alarmes com um sumário de alarmes, em que deverá alarmar bomba desligada, setpoint muito baixo (abaixo de 5), baixo (abaixo de 10), alto (abaixo de 50) e muito alto (abaixo de 55) e esteira com desvio de 10 % para em menos e 20 % para mais com origem em 30.

16. Janela de Alarmes

1. Crie uma nova janela "Alarmes"(File/New Window)

tipo da janela: REPLACE

2. Selecione o ícone correspondente a Alarme no Toolbox e defina uma área para a mesma.

3. Defina as faixas de alarmes para os tags bomba, setpoint e esteira.

BOMBA: alarm state off

SETPOINT: Lolo: 5, prioridade: 1

Low: 10, prioridade: 5

High: 50, prioridade: 5

HiHi: 55, prioridade: 1

ESTEIRA: MinorDev 10% prioridade: 5

MajorDev 20% prioridade: 1

Target: 30

4. Double-click na figura para entrar na tela de configuração de alarmes. Inicialmente usando os valores default.

5. Entre no WindouwViewer, abrindo a janela processo.

6. Ligue a esteira, altere o estado da bomba.

7. Entre na janela ALARMES e observe os alarmes gerados.

Problema: Criar botões nas janelas “Processo”, “Alarme” e “Registro” para a navegação entre elas.

17. Botões para  navegação entre janelas

1. Crie três botões com as legendas "PROCESSO”, “ALARME" e "REGISTRO”.

2. Anime estes botões com Show Window.

3. Copie para o Clipboard e reproduza estes botões nas outras janelas.

Problema: Criar o grupo de variáveis analog e digital, separando a janela de alarmes para as variáveis pertencentes ao grupo analog. Em seguida faça uma janela de alarmes com separação de variáveis por prioridade.

18. Criação de grupos de alarmes - prioridades

1. Entre no WindowMaker com a tela de alarme.

2. Entre no dicionário e selecione a esteira.

Mude o grupo para ANALOG.

3. Crie o grupo ANALOG.

4. Altere o grupo do setpoint para ANALOG.

5. Selecione a bomba e altere o grupo para DIGITAL.

Crie este novo grupo.

6. Altere a configuração da tela de alarmes.

Alarm Group: ANALOG.

7. Entre no WindowViewer.

8. Observe que somente aparecem os alarmes analógicos.

9. Altere a configuração da tela de alarmes.

From Priority: 3

To Priority: 10

10. Entre no WindowViewer.

11. Observe que os alarmes de prioridade 1 não aparecem na janela de alarmes.

Problema: Criar um botão de reconhecimento do alarmes das variáveis do grupo analog.

19. Botão de Reconhecimento de Alarmes

1. Crie um botão com legenda "RECONHECE"

2. Selecione a animação deste botão TOUCH  PUSHBUTTONS ACTION

On Key Down

Ack analog;

Problema: Criar um histórico de alarmes com botões para navegar pelas ocorrências de alarmes, um para avançar e outro para recuar.

20. Histórico de Alarmes - botões PagUp e PagDown

1. Modifique a configuração da tela de alarmes para Alarm History.

2. Crie botões para percorrer o histórico de alarmes.

3. Double-click na janela de alarmes.

4. Defina as variáveis para página anterior e página posterior.

5. As duas variáveis devem ser criadas com tipo Memory Discrete.

6. Defina os botões para avançar e retroceder páginas.

7. A animação dos botões deve ser Touch Pushbuttons Discrete Value, com ação reset.

# Text boxes

Propriedade

Visualização

diretório

DBDump

DBLoad

Viewer

Maker

Novo

Window Maker

Window Viewer

### Intouch